Základní cyklus počítače – MO. 10

Základní cyklus počítače
- skládá se z několika fází
- patří sem načtení instrukce z paměti (Fetch), dekódování instrukce (Decode), provedení operace nebo adresování (Execute) a uložení výsledku (Write Back)
- během každého cyklu procesor čte instrukce a provádí operace, což umožňuje vykonávání programů a manipulaci s daty
- základní cyklus se neustále opakuje, zajišťuje neustálé vykonávání instrukcí a řízení toku dat v procesoru

Výjmečné stavy při běhu CPU
- jedním z výjimečných stavů běhu CPU jsou přerušení; může být vyvoláno vnějšími událostmi, jako je například žádost o vstup/výstup, a vyžaduje okamžité přerušení běžícího programu a obsluhu události
- tyto situace se vyskytují během běhu programu, jako je dělení nulou nebo přístup k neplatné paměti
- vyžadují tudíž speciální zacházení a mohou vést k ukončení programu
- tyto výjmečné stavy označují závažné problémy, které mohou způsobit pád systému nebo programu

Operační jednotka
- tato část procesoru provádí aritmetické operace (sčítání, odčítání, násobení, dělení) a logické operace (AND, OR, NOT) nad daty
- může být navržena tak, aby prováděla paralelní výpočty (možnost provádět více operací najednou nebo více částí operace současně), což zvyšuje celkový výkon procesoru
- také může obsahovat speciální instrukce pro práci s čísly s plovoucí řádovou čárkou, logickými operacemi, posuny bitů atd
- tato škála instrukcí poskytuje flexibilitu při zpracování různých typů dat

Řadič
- řadič má za úkol řídit tok dat a instrukcí v procesoru
- interpretuje instrukce z paměti a zajišťuje, aby byly provedeny správně
- také ale řídí registrovou sadu procesoru
- registr je malá paměťová buňka, která uchovává data, na kterých operuje procesor; řadič zajišťuje jejich správné načítání a ukládání

Dekodér
- jeho úkolem je převádět instrukce z instrukční sady procesoru do formy, kterou může operační jednotka interpretovat a provést
- dekodér přebírá binární kód instrukcí a převádí ho do podoby, kterou může operační jednotka interpretovat a provést
- tento proces je klíčový pro správné vykonávání programů a operací
- také zpracovává adresy paměti
- když instrukce vyžaduje přístup k určité části paměti, dekodér identifikuje příslušnou adresu a řídí přístup k danému umístění v paměti
Formát instrukce v RISC architektuře
- Jednotný formát
  - Charakteristika
    - Pevná délka instrukcí: V RISC architektuře mají všechny instrukce stejnou délku
      - To zjednodušuje proces dekódování, protože hardwarová logika může předpokládat konstantní umístění určitých částí instrukce, jako jsou operační kódy nebo adresy registrů
  - Výhody
    - Efektivní pipeline: Pevná délka instrukcí umožňuje procesoru efektivněji využít pipeline
      - Každý krok v pipeline může být optimalizován pro práci s instrukcemi stejné délky, což vede k rychlejšímu zpracování
    - Snadnější dekódování: Jednotný formát znamená, že hardwarový dekodér může být jednodušší, což snižuje složitost čipu a zvyšuje jeho rychlost
- Rozdělení na pole
  - Struktura
    - Operační kód: Tato část instrukce určuje, jakou operaci má procesor vykonat (např. sčítání, odčítání)
    - Registrační adresy: Určují, které registry jsou použity pro danou operaci
      - RISC systémy typicky používají tři adresy registrů v instrukci – jeden pro výsledek a dva pro operandy
  - Výhody
    - Modularita a přehlednost: Každá část instrukce je jasně definovaná a má přesně určenou funkci, což zjednodušuje design hardwaru a software
    - Rychlost dekódování: Díky pevnému uspořádání může procesor rychle extrahovat a dekódovat potřebné informace z instrukce
- Přímé adresování
  - Princip
    - Práce s registry: Většina operací RISC procesoru se provádí přímo v registrech, namísto práce s pamětí
      - To znamená, že instrukce obvykle zahrnují adresy registrů, ve kterých jsou uložena data
  - Výhody
    - Rychlost: Práce s registry je mnohem rychlejší než přístup k hlavní paměti
      - Tím se zvyšuje celková rychlost zpracování instrukcí
    - Efektivita: Přímé adresování minimalizuje počet potřebných instrukcí pro přesun dat mezi pamětí a procesorem, čímž se zvyšuje efektivita zpracování

Operační znak
- Operační kód
  - Toto je část instrukce, která obsahuje informaci o tom, jaká operace má být provedena V RISC architektuře je operační kód často jednoduchý a jasný, což usnadňuje dekódování instrukcí

Pipeline registry
- Využití pipeline
  - RISC procesory často využívají pipelining, což je technika zpracování instrukcí, kde se různé fáze zpracování instrukcí provádějí současně ve více fázích, tzv pipeline
- Pipeline registry
  - Tyto registry jsou umístěny mezi jednotlivými fázemi zpracování instrukcí v pipeliningu Umožňují uchování mezivýsledků a řízení toku instrukcí, což zvyšuje efektivitu zpracování

# RISC architektura se zaměřuje na jednoduchost a efektivitu zpracování instrukcí Tím, že minimalizuje instrukční sadu a využívá pipelining, se snaží dosáhnout vyššího výkonu a rychlejšího zpracování instrukcí

Jednotlivé instrukce
Načtení instrukce z paměti (Fetch):
  - Tato fáze je kritická pro správný chod procesoru
  - Během ní se procesor přesune k paměti a načte binární instrukce, které jsou uloženy
  - Poté je přesune do interních registrů pro další zpracování
  - Efektivita tohoto kroku ovlivňuje rychlost paměti a vzdálenost, kterou musí procesor překonat pro přístup k instrukcím
  - Rychlý přístup a vhodné umístění instrukcí v paměti může výrazně zvýšit výkon procesoru
- Dekódování instrukce (Decode):
  - Tato fáze se zaměřuje na interpretaci binárního kódu instrukce a jeho převod do formy, kterou může operační jednotka rozumět a provést
  - Procesor zde extrahuje operační kód, adresování a cílový registr z instrukce
  - Způsob, jakým jsou tyto informace extrahovány a připraveny pro provedení operace v následující fázi, hraje klíčovou roli v efektivitě a rychlosti zpracování instrukcí
- Provedení operace nebo adresování (Execute):
  - V této fázi procesor provede samotné operace nad daty, včetně aritmetických, logických nebo adresovacích úkonů podle interpretované instrukce
  - Provedení těchto operací může vyžadovat různé počty cyklů a může být ovlivněno mnoha faktory, jako je složitost operace nebo přístup k externím zdrojům jako je paměť
- Uložení výsledku (Write Back):
  - V této poslední fázi se výsledek operace ukládá zpět do paměti nebo do registru, podle potřeby
  - Uložení výsledku do paměti může být zpožděno kvůli různým faktorům, jako je plnění pipeline, a to může ovlivnit rychlost procesu

Cache pamět (úloha)
- Je rychlá paměť umístěná blízko procesoru, která slouží k ukládání často používaných dat a instrukcí pro rychlejší přístup
- V kontextu základního cyklu počítače může významně zlepšit rychlost načtení instrukcí a dat

Kontextové přepínání (multitasking)
- Moderní procesory umožňují multitasking, což je schopnost současně provádět více procesů
- Kontextové přepínání je proces, při kterém CPU mění z jednoho procesu na jiný, uchovává stavy procesů a umožňuje efektivní sdílení procesoru

Rozšíření instrukční sady (specializované instrukce)
Kromě základních instrukcí může procesor podporovat specializované instrukční sady pro konkrétní úlohy, jako jsou vektorové operace, šifrování, nebo multimediální zpracování

Řízení energie a tepelné správy (energetická efektivita, chlazení)
Vzhledem k narůstajícímu výpočetnímu výkonu a miniaturizaci je řízení energie a tepelné správy kritické. Techniky jako dynamické škálování frekvence a napětí (např. Intel's Turbo Boost) a sofistikované systémy chlazení jsou klíčové pro udržení stability a efektivity procesoru.

Vliv na celkový výkon systému (interakce s ostatními součastmi)
- Výkon CPU je silně ovlivněn ostatními komponentami systému, jako jsou rychlost a kapacita RAM, rychlost sběrnice, a účinnost úložiště (např. SSD oproti HDD)
- Synergie mezi těmito komponentami je klíčová pro celkový výkon systému

Výjmečné stavy při běhu CPU
- Jedním z významných aspektů jsou výjimečné stavy běhu CPU, jako jsou přerušení a situace jako dělení nulou nebo přístup k neplatné paměti
- Tyto stavy vyžadují speciální zacházení a mohou vést k ukončení programu