MO. 22 — Vstupy a výstupy procesorů
Idea vstupů a výstupů:
  - Používají se ke komunikaci procesoru s okolním hardwarem. Vstupy zajišťují přenos dat do procesoru, výstupy naopak odesílají výsledky zpracování ven k jiným zařízením.

Hardware provedení:
  - I/O operace se provádí přes např. sériové rozhraní a paralelní porty, PCIe sběrnice, USB porty, nebo GPIO (general-purpose input/output) u mikroprocesorů. Tyto porty umožňují připojení periferií, například klávesnice, myši, monitorů, tiskáren.

Zatížitelnost:
  - Zatížitelnost I/O linek označuje, jaký proud nebo výkon mohou porty přenášet, aniž by došlo k poškození nebo přetížení. . I/O systémy jsou navrženy tak, aby odolaly maximálnímu možnému zatížení specifikovanému výrobcem.

- Přetížení:
  - K přetížení dochází, když proud nebo napětí na I/O pinu přesáhne jeho specifikaci. To může vést k:
    1. Poškození pinu nebo celé I/O jednotky procesoru.
    2. Zvýšenému zahřívání součástí, které může způsobit jejich nefunkčnost.
    3. Trvalému zničení procesoru či jiných součástek.
  2. Přetížení se můžeme vyhnout použitím proudové omezovací rezistory, zajištění správné napěťové úrovně, ...

Konfigurace:
  - Konfigurace probíhá na základě účelu aplikace. Například nastavení I/O adres, určení, které porty budou použity jako vstupy a které jako výstupy, a jakým způsobem budou komunikovat s ostatními zařízeními.

Komunikace:
  - Mezi procesorem a periferiemi probíhá buď synchronně, nebo asynchronně.
  - Synchronní komunikace je řízena hodinovým signálem, zatímco asynchronní komunikace závisí na ručním přenosu dat bez časování. Používají se také protokoly, jako je I2C, SPI nebo UART, k řízení přenosu.
  - I2C
    - Multimasterová sériová sběrnice. Používána k připojování pomalejších periferií k základní desce, vestavěnému systému nebo mobilnímu telefonu.

Konfigurovaný I/O:
  - Umožňuje programově nastavit jednotlivé piny I/O portů podle požadavků aplikace. Například u mikrořadičů je možné každý pin nastavit buď jako vstup, nebo výstup, a tím určit, jaké zařízení bude na pin připojeno.

Vstupně-výstupní multiplex (I/O multiplexing):
  - Umožňuje, aby procesor komunikoval s více zařízeními pomocí jednoho nebo několika portů. Místo toho, aby měl pro každé zařízení samostatný port, využívá přepínání mezi zařízeními, čímž šetří zdroje.
Řešení:
  - Moderní procesory pro řešení I/O operací využívají přímý přístup do paměti (DMA) a programovatelný vstupně-výstupní řadič (PIO), které optimalizují a urychlují zpracování I/O operací bez nutnosti neustálého zásahu procesoru.
Důvody:
  - Efektivní vstupně-výstupní systém umožňuje procesoru efektivně řídit periferní zařízení, optimalizovat výkon a minimalizovat prostoje systému. Kvalitní I/O řešení vede k rychlejším reakcím systému, což je zásadní v reálných časech a průmyslových aplikacích.

Důvod pro to jak je zapojený převodník a proč je tak zapojený:
  - Používáme rezistory, protože omezují proud, což chrání převodník a připojená zařízení před přetížením a možným poškozením.
  - Používáme úrovňové překladače, protože umožňují plynulou komunikaci mezi zařízeními, která pracují na různých napětích, a zajišťují, že signály budou správně interpretovány.
  - Zapojíme optoizolátory, protože poskytují elektrickou izolaci, což chrání procesor před vysokými napětími a rušením, čímž zvyšují bezpečnost systému.
  - Používáme multiplexory, protože umožňují přepínání mezi více signály, což zjednodušuje připojení periferií a šetří prostor na desce plošných spojů.
  - Integrování standardních rozhraní (např. I2C, SPI), protože zajišťuje snadné připojení zařízení, což usnadňuje vývoj a zvyšuje modularitu systému.

A/Č vstupy a výstupy (analogové a číslicové):
  - Číslicové I/O pracují s 0 nebo 1, zatímco analogové I/O pracují s plynulými signály, jako je napětí. Pro převod mezi těmito signály se používají A/D (analogově-digitální) a D/A (digitálně-analogové) převodníky.
Použití:
  - Vstupní a výstupní porty procesoru se využívají k připojení široké škály zařízení, od senzorů a aktorů, přes klávesnice, monitory, až po komplexní síťová zařízení (např. routery a switche).
Vstupně-výstupní pin, charakteristika:
  - Je fyzický pin na procesoru, který může být nakonfigurován buď jako vstup pro přijetí signálu, nebo jako výstup pro odeslání signálu. Tyto piny pracují s různými úrovněmi napětí (např. 3.3V nebo 5V) a mají různou impedance nebo proudovou zatížitelnost.
Druhy vstupně-výstupních pinů:
  - Existuje několik druhů podle jejich funkce a konfigurace:
    - Digitální vstupy/výstupy (DIO): Pracují s binárními signály (logická úroveň 0 a 1).
    - Analogové vstupy/výstupy (AIO): Pracují s plynulými signály (např. napětí mezi 0-5V).
    - Speciální piny: Například UART, I2C, SPI pro komunikaci s periferiemi.
Konfigurace pinu a připojení na periferii:
  - Provádí se pomocí softwaru, kde se každý pin může nastavit buď jako vstupní, nebo výstupní. Procesory mají často vestavěné obvody (např. pull-up nebo pull-down rezistory), které umožňují konfiguraci pinu bez přidání dalších komponentů. Připojení na periferii se dělá propojení pinů s vnějšími zařízeními, jako jsou LED, senzory nebo tlačítka.

Techniky přizpůsobení vstupního a výstupního signálu:
  - Pro přizpůsobení signálů mezi procesorem a periferiemi se používají různé techniky, jako je úroveň překladače (level shifter) pro přizpůsobení napěťových úrovní (např. z 3.3V na 5V), impedanční přizpůsobení pro optimalizaci přenosu signálu, nebo ochranné diody pro ochranu před přepětím.
Druhy vstupních a výstupních signálů:
  - Signály, které jsou zpracovávány vstupně-výstupními piny, mohou být:
    - Digitální signály: Logické úrovně (např. 0V pro logickou nulu a 5V pro logickou jedničku).
    - Analogové signály: Plynulé signály s různými hodnotami napětí, které se používají pro měření fyzikálních veličin (teplota, tlak).
    - Pulsně-šířková modulace (PWM): Druh výstupního signálu používaný pro řízení rychlosti motorů, jas LED nebo jiných zařízení.

Typické externí periferie:
- K procesoru se často připojují následující externí periferie:
  - Resetovací obvod: Používá se k resetování procesoru v případě potřeby, například po chybě nebo při spuštění.
  - Napájecí obvod: Stabilizuje a poskytuje napájení procesoru.
  - Xtall (krystalový oscilátor): Zajišťuje stabilní hodinový signál pro procesor.
  - LED diody: Slouží jako indikátory pro stav zařízení.
  - Senzory (např. teplotní, tlakové, vlhkostní): Poskytují analogové nebo digitální data procesoru.
  - Klávesnice a myš: Umožňují uživatelské rozhraní s procesorem.
  - Displeje (LCD, OLED): Slouží k zobrazení informací uživateli.
  - Motorové ovladače: Používají se pro řízení motorů u mechanických zařízení.
  - Paměťové moduly (např. RAM, EEPROM): Umožňují procesoru ukládat a číst data pro operace.
  - ADC (Analog-to-Digital Converter): Převádí analogové signály na digitální pro zpracování procesorem.
  - DAC (Digital-to-Analog Converter): Převádí digitální signály na analogové pro řízení externích zařízení.
  - Kamera: Poskytuje vizuální data (obraz).

Schéma resetovacího zapojení
Schéma napájecího obvodu

XTall Tester - schéma zapojení

Základní zapojení LED

Možnosti konfigurace funkcí I/O na čipu SWIO, včetně funkcí kanálů a jejich příkladů použití