MO. 24 — Speciální a vložené systémy

#### Struktura vloženého systému
- Procesor (MCU/MPU) Řídí celý systém, zajišťuje zpracování instrukcí.
- Paměť: Pro ukládání programového kódu (ROM, Flash) a dočasných dat (RAM).
- I/O rozhraní: Umožňuje komunikaci s vnějším světem (senzory, akční členy).
- Periferie: Podpora specifických funkcí (časovače, UART, SPI, I2C).
- Napájecí obvody: Zajišťují stabilní napájení systému.
#### Princip funkce vloženého systému
- Specifická úloha: Vložený systém je navržen pro konkrétní účel (jednoúčelový systém).
- Reálný čas: Často vyžaduje zpracování dat v reálném čase.
- Pevný program: Program uložený v paměti ROM/Flash, který řídí chování systému.
#### Robot ve výrobě
- Automatizace: Vložené systémy umožňují robotům vykonávat opakované úkony s vysokou přesností.
- Senzory a aktuátory: Roboti využívají vložené systémy k zpracování dat ze senzorů a ovládání aktuátorů.
- Reálný čas: Kritický pro přesnou a rychlou reakci na změny ve výrobním procesu.
#### Pole RAID
- RAID 0: Rozdělení dat mezi disky pro zvýšení rychlosti (bez zálohy).
- RAID 1: Zrcadlení dat, kde jsou data kopírována na více disků pro zvýšení bezpečnosti.
- RAID 5: Kombinace zvýšení rychlosti a zálohování, data jsou rozložena mezi disky s paritními informacemi.
- RAID 6: Jako RAID 5, ale s dvojnásobnou paritou pro vyšší bezpečnost.
#### Užití pole RAID
- Servery: Zajištění vyšší dostupnosti dat a lepší výkonnosti.
- Datová centra: Ochrana proti selhání disku.
- Zálohování: Vytváření redundance pro obnovu dat po havárii.
#### Užití vloženého systému
- Automobilový průmysl: Řídicí jednotky motoru (ECU), infotainment systémy.
- Spotřební elektronika: Televize, mikrovlnné trouby, herní konzole.
- Průmyslové řízení: Řízení strojů, monitorování a diagnostika.
#### Výkonnostní a bezpečnostní aspekty vloženého systému
- Výkonnost: Optimalizace kódu a hardwaru pro specifický úkol.
- Bezpečnost: Ochrana před neoprávněným přístupem, robustnost vůči chybám a externím útokům.
#### Televize
- Vložený systém: Řídí zobrazovací a zvukové funkce.
- Digitalizace signálu: Přijímání a dekódování digitálního signálu (DVB-T/T2).
- Periferie: HDMI, USB vstupy, připojení k síti.
#### Mikrovlnná trouba
- Časovač a výkonové nastavení: Řídí mikrovlnný magnetron a zajišťuje ohřev jídla.
- Senzory: Senzory vlhkosti a teploty pro optimalizaci výkonu.
- Bezpečnostní mechanismy: Detekce zavření dveří, ochrana proti přehřátí.
#### Autopilot s použitím MCU
- Senzory: Gyroskopy, akcelerometry a GPS pro sledování polohy a orientace.
- Řídicí algoritmy: Zajišťují stabilizaci a navigaci vozidla v reálném čase.
- Zpětná vazba: Neustálá úprava řízení podle vstupů ze senzorů.
#### Části zpětnovazebního systému
Snímač
Řídicí jednotka
Aktuátor
Referenční vstup
Porovnávací obvod
Zesilovač
Filtr
Zdroj zpětné vazby
#### Funkce částí zpětnovazebního systému
Snímač: Poskytuje informace o aktuálním stavu systému, měří hodnoty jako teplota, tlak, rychlost apod.
Řídicí jednotka: Vyhodnocuje rozdíl mezi požadovanou hodnotou a hodnotou ze snímače, na základě toho rozhoduje o úpravách.
Aktuátor: Provádí fyzické změny v systému, např. pohyb motoru nebo úpravu výkonu topení.
Referenční vstup: Dodává požadovanou hodnotu, s níž je porovnáván výstup ze snímače.
Porovnávací obvod: Porovnává referenční vstup s aktuální hodnotou ze snímače a určuje velikost odchylky.
Zesilovač: Zvyšuje signál, aby byl dostatečně silný pro řízení aktuátoru nebo další zpracování.
Filtr: Odstraňuje nežádoucí šum a frekvence ze signálu, zajišťuje čistší odezvu systému.
Zdroj zpětné vazby: Dodává informace o stavu systému zpět do řídicí jednotky pro další úpravy.
#### PID regulátor
- Proporcionální složka (P): Reaguje přímo na rozdíl mezi požadovanou a aktuální hodnotou.
- Integrační složka (I): Postupně upravuje výstup podle velikosti a délky chyby.
- Derivační složka (D): Reaguje na rychlost změny chyby.
#### Na co dávat pozor při návrhu, a jak postupovat při míchání analogových a digitálních součástí
Oddělené země: Zajistit, aby analogové a digitální části měly oddělené zemnící obvody, aby nedocházelo k rušení.
Filtrace napájení: Používat kondenzátory, filtry a regulátory k udržení stabilního a čistého napájecího napětí pro obě sekce.
Stínění: Použít elektromagnetické stínění k minimalizaci rušení mezi digitálními a analogovými obvody.
Oddělené napájecí zdroje: Napájet analogové a digitální obvody z oddělených zdrojů, aby se předešlo vzájemnému rušení.
Správná topologie PCB: Při návrhu desky plošných spojů udržovat analogové a digitální části co nejdále od sebe a minimalizovat délku kritických tras signálů.
Kmitočtové interference: Věnovat pozornost frekvenčním pásmům a zajistit, aby vysokofrekvenční digitální signály nerušily analogové obvody.
Úroveň signálu: Používat vhodné úrovně signálu mezi analogovými a digitálními komponenty, aby nedocházelo ke zkreslení nebo šumu.
Termální design: Zajistit správné chlazení a řízení teploty, aby nedošlo k přehřátí součástek, které jsou citlivé na teplo.
Izolace vysokého napětí: Zajistit galvanické oddělení mezi částmi, které pracují s různými napěťovými úrovněmi, aby se předešlo poškození nebo šumu.
Synchronizace: Správně synchronizovat digitální a analogové signály, aby nedocházelo k asynchronním chybám v systému.

#### Účel analogové sekce systému
- Zpracování signálu: Práce s reálnými fyzikálními veličinami (např. teplota, tlak).
- Převod A/D: Převod analogových signálů na digitální pro další zpracování.
#### Účel digitální sekce systému
Řízení: Zpracovává data a řídí celý systém na základě programového kódu.
Komunikace: Zajišťuje výměnu informací mezi systémy a periferiemi prostřednictvím digitálních protokolů (např. UART, SPI, I2C).
Zpracování dat: Provádí matematické a logické operace na datech zpracovaných ze senzorů a vstupů.
Paměťové operace: Ukládá a čte data z paměťových zařízení (např. RAM, ROM, Flash).
Bezpečnost: Zabezpečuje systém proti neoprávněnému přístupu a chybám pomocí šifrování a kontrolních mechanizmů.
Časování: Udržuje synchronizaci systémových procesů pomocí hodinových signálů.
Převodníky: Zpracovává výstupy z analogových signálů pomocí A/D a D/A převodníků.
Sledování výkonu: Monitoruje výkonnost systému a umožňuje jeho optimalizaci.
#### Napájení analogové a digitální sekce systému
- Oddělené napájení: Pro snížení vzájemného rušení a stabilnější provoz.
- Regulace napětí: Použití vhodných stabilizátorů napětí pro obě sekce.
#### Jak zvážit volbu procesoru?
- Výkon: Potřeba systému (rychlost zpracování, množství dat).
- Spotřeba energie: Důležitá zejména u bateriově napájených zařízení.
- Dostupné periferie: Podpora I/O rozhraní, senzory, komunikace.
- Cena: Odpovídá rozpočtu a požadovaným vlastnostem.
- Spolehlivost: Procesory s dlouhou životností a zárukou bezpečnosti

MO. 24 — Speciální a vložené systémy
### Struktura vloženého systému
- Mikrokontrolér nebo mikroprocesor
- Paměť (ROM, Flash, RAM)
- Vstupní a výstupní zařízení
- Senzory a aktuátory
- Komunikační moduly
### Princip funkce vloženého systému
- Zpracování vstupů
- Ovládání výstupů
- Reakce v reálném čase
### Robot ve výrobě
- Automatizace úkolů
- Senzory, aktuátory, řídicí jednotka
- Opakované procesy (montáž, svařování)
### Pole RAID
- Redundantní (záložní) pole disků
- Zlepšení výkonu a bezpečnosti dat
### Rozdělení pole RAID
RAID disková pole
- RAID 0 (Striping):
  - Rozdělení dat mezi disky bez redundance
  - Zvýšení výkonu, žádná ochrana dat
  - Použití: pro zlepšení rychlosti
- RAID 1 (Mirroring):
  - Zrcadlení dat na dva nebo více disků
  - Vysoká dostupnost dat, menší kapacita
  - Použití: důležité systémy, kde je priorita bezpečnost dat
- RAID 5 (Striping with Parity):
  - Data a paritní informace jsou rozděleny mezi více disků
  - Rovnováha mezi rychlostí, kapacitou a ochranou dat
  - Použití: servery, kde je důležitá ochrana dat i výkon
- RAID 6 (Striping with Double Parity):
  - Rozšířený RAID 5 s dvěma paritními bity
  - Vyšší úroveň redundance, lze ztratit až dva disky
  - Použití: kritické systémy s vysokou spolehlivostí
- RAID 10 (RAID 1+0):
  - Kombinace RAID 0 a RAID 1 (striping a mirroring)
  - Vysoká dostupnost i výkon, nižší efektivní kapacita
  - Použití: databáze, kde jsou potřeba jak výkon, tak bezpečnost dat
### Užití pole RAID
- Zabezpečení dat před ztrátou
- Zvýšení rychlosti přístupu k datům
- Servery, datová centra, zálohovací systémy
### Užití vloženého systému
- Průmyslová automatizace
- Spotřební elektronika
- Zdravotnické přístroje
### Výkonnostní a bezpečnostní aspekty vloženého systému
- Real-time zpracování
- Nízká spotřeba energie
- Ochrana před neoprávněným přístupem
### Televize
Jak funguje televize
- Displej, tuner, procesor
- Komunikace přes HDMI, Wi-Fi
- Funkce: streamování, smart TV
### Mikrovlnná trouba
- Magnetron (zdroj mikrovln)
- Ovládací panel, časovač
- Mikrokontrolér řídící výkon
### Autopilot s použitím MCU
- Senzory: gyroskopy, akcelerometry
- Řídicí algoritmy (PID regulace)
- Ovládání letadla či vozidla
### Části zpětnovazebního systému
- Snímač
- Řídicí jednotka
- Aktuátor
- Referenční vstup
- Porovnávací obvod
- Zesilovač
- Filtr
- Zdroj zpětné vazby
### Funkce částí zpětnovazebního systému
- Snímač: měření stavu systému
- Řídicí jednotka: rozhodování o úpravách
- Aktuátor: fyzické změny v systému
- Referenční vstup: požadovaná hodnota
- Porovnávací obvod: určení odchylky
- Zesilovač: zesílení signálu
- Filtr: odstranění šumu
- Zdroj zpětné vazby: informace o systému
### PID regulátor
- Proporcionální, integrační, derivativní složka
- Udržování požadované hodnoty (teplota, tlak)
- Vyvažování rychlosti a stability odezvy

PID regulátor

### Na co dávat pozor při návrhu, a jak postupovat při míchání analogových a digitálních součástí
Analogový a digitální signál
- Oddělené země
- Filtrace napájení
- Stínění
- Oddělené napájecí zdroje
- Správná topologie PCB
- Kmitočtové interference
- Úroveň signálu
- Termální design
- Izolace vysokého napětí
- Synchronizace
### Účel analogové sekce systému
- Zpracování vstupních signálů ze senzorů
- Převod analogových hodnot na digitální
- Filtrace signálů
### Účel digitální sekce systému
- Zpracování dat a řízení
- Komunikace mezi systémy
- Ukládání dat
- Zabezpečení systému
- Časování a synchronizace
### Napájení analogové a digitální sekce systému
- Oddělené napájení pro snížení rušení
- Filtrace napájecího napětí
- Stabilizace napětí pomocí regulátorů
### Jak zvážit volbu procesoru?
- Výkon: potřebný pro zpracování úloh
- Spotřeba energie: důležitá pro bateriové systémy
- Počet vstupů/výstupů: kompatibilita s periferiemi
- Podpora komunikačních rozhraní (UART, I2C, SPI)
- Cena: vyvážení nákladů a potřeb

Digitální napájecí zdroj
CPU (Cental Processing Unit)