NÁVRH VLOŽENÉHO SYSTÉMU

Požadavky systému
- Definování funkcí, které systém plní
- Určení hardwarových a softwarových specifikací
- Omezení výkonu, spotřeby energie, teplotní tolerance, fyzické velikosti
Vývoj
- Plánování životního cyklu systému
- Výběr vhodných komponent
- Design architektury (mikrokontrolér, senzory, aktuátory)
Prototypování
- Rapidní vývoj funkčního prototypu
- Testování funkcionality a spolehlivosti
- Iterativní úpravy dle výsledků testování
Rušení
- Elektromagnetické interference (EMI) a rušení signálu
- Použití stínění, filtrace a oddělení vysokofrekvenčních součástek
- Dodržování standardů pro EMI
Hazardy
- Identifikace možných nebezpečí během provozu (např. teplotní šok, výpadky napětí)
- Implementace ochranných mechanismů (přepěťové ochrany, resetovací obvody)
Napájení
- Návrh napájecího obvodu (baterie, síťové napájení, záložní zdroje)
- Řízení spotřeby energie (např. sleep módy)
- Efektivní správa spotřeby pro delší životnost zařízení
Tištěný spoj (PCB)
- Design desky plošných spojů (rozvržení vrstev, optimalizace signálových cest)
- Výběr materiálů pro desku (FR4, polyimid)
- Dodržování pravidel pro návrh vysokofrekvenčních obvodů
Technologie výroby
- Výrobní postupy (např. povrchová montáž, průchodové montáže)
- Zohlednění výrobních tolerancí
- Testování během výroby (např. rentgenová inspekce, testování funkčnosti)

Elektronické zásady rozmístění součástek
- Minimalizace interferencí mezi signály
- Tepelné rozložení pro správné chlazení
- Zohlednění elektromagnetické kompatibility (EMC)
Součástková základna
- Výběr spolehlivých komponent s dlouhou životností
- Dostupnost náhradních dílů
- Certifikace a kompatibilita s normami
Technologie SMD (Surface-Mount Device)
- Výhody: menší rozměry, automatizovaná montáž, vyšší rychlost výroby
- Nevýhody: obtížnější opravy, vyšší citlivost na teplotu
- Použití v kompaktních a vysoce výkonných zařízeních
Nároky CPU
- Výběr vhodného procesoru na základě požadavků na výpočetní výkon
- Optimalizace výkonu pro specifické úlohy (např. zpracování signálů, řízení zařízení)
- Řízení spotřeby CPU (dynamic voltage and frequency scaling – DVFS)

### Části zpětnovazebního systému a jejich funkce
1. Snímač (Sensor)
  1. Měří fyzikální veličinu (např. teplotu, tlak) a převádí ji na elektrický signál.
  2. Poskytuje informace o stavu systému.
2. Chyba (Error Signal)
  1. Rozdíl mezi požadovanou a skutečnou hodnotou veličiny (Setpoint - Measurement).
3. Regulátor (Controller)
  1. Na základě chybového signálu určuje, jaké akce podniknout k dosažení požadované hodnoty.
  2. PID regulátor je často používaný pro zpětnou vazbu.
4. Akční člen (Actuator)
  1. Ovládá systém na základě výstupu regulátoru (např. motor, ventil).
  2. Mění fyzikální parametry systému (rychlost, tlak, teplotu).
5. Řízený systém (Plant)
  1. Objekt nebo proces, který je regulován (např. topný systém, motor).

### PID regulátor
1. Proporcionální složka (P)
  1. Okamžitě reaguje na chybu.
  2. Velikost reakce je úměrná velikosti chyby.
2. Integrační složka (I)
  1. Sleduje akumulaci chyb v čase a postupně je koriguje.
  2. Pomáhá eliminovat trvalou chybu (offset).
3. Derivační složka (D)
  1. Reaguje na rychlost změny chyby.
  2. Pomáhá predikovat budoucí chyby a zabránit překmitům.
### Na co dát pozor při návrhu a míchání analogových a digitálních součástí?
1. Rušení a šum
  1. Digitální části systému generují rušení, které může ovlivnit analogové obvody.
  2. Důležité je správné stínění a oddělení zemí (digitální a analogová zem).

1. Dělení napájení
  1. Doporučuje se oddělené napájení pro analogové a digitální části systému, aby nedocházelo k interferenci.

1. Umístění součástek
  1. Udržujte citlivé analogové komponenty co nejdále od vysokofrekvenčních digitálních signálů.

1. Převodníky (ADC/DAC)
  1. Při propojení analogového a digitálního světa je potřeba použít kvalitní převodníky pro minimální zkreslení.

### Účel analogové sekce systému
1. Snímaní a zpracování reálných veličin
  1. Převod fyzikálních signálů (teplota, tlak) na elektrické signály.
2. Filtrování a úprava signálu
  1. Například použití analogových filtrů pro eliminaci šumu před digitalizací.
### Účel digitální sekce
1. Zpracování dat
  1. Provádění logických operací a složitých výpočtů pomocí mikroprocesoru nebo FPGA.
2. Komunikace
  1. Přenos dat mezi různými částmi systému, často po digitálních sběrnicích (SPI, I2C).
3. Ukládání dat
  1. Digitální systémy umožňují ukládání a archivaci naměřených dat.
### Napájení
1. Oddělené napájecí větve
  1. Zajistěte oddělené napájení pro analogové a digitální části systému.
  2. Použití stabilizátorů napětí a filtrace napájecího zdroje.
2. Backup napájení
  1. Pokud je systém citlivý na výpadky, přidejte záložní napájení (např. baterie, UPS).

### Jak zvážit volbu procesoru?
1. Výpočetní výkon
  1. Zvážit, jaké úlohy bude procesor vykonávat (zpracování signálů, řízení systémů) a jaký výkon je potřeba.
2. Spotřeba energie
  1. Důležité pro systémy s bateriovým napájením nebo s dlouhou výdrží.
3. Kompatibilita
  1. Dostupnost a podpora pro periférie, senzory a akční členy.
4. Cena
  1. Balance mezi náklady a požadavky systému.
5. Provozní podmínky
  1. Zvážit teplotní a fyzickou odolnost procesoru pro dané prostředí.

Vložený systém
PID Controller

Porovnání analogových a digitálních signálů